Щитовые приборы для измерения постоянного тока и напряжения

Приборы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока.

Приборы имеют измерительный механизм магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой (рамкой) и цилиндрическим магнитом, расположенным внутри рамки. Опорами подвижной части являются пара керн – подпятник (из материала с высоким модулем упругости), либо растяжки из платиносеребряного сплава.

Приборы позволяют измерять токи в пределах от 10 μА до 20 А и напряжения от 25 mV до 750 V при  прямом включении. Для измерений токов и напряжений, превышающих указанные пределы, применяются внешние шунты и добавочные сопротивления.

Приборы для измерения постоянного тока и напряжения в еврогабаритах

Характерной особенностью данной группы приборов являются конструктивное исполнение и размеры корпусов и лицевых панелей:  «квадратная лицевая панель – квадратный корпус»,  «квадратная лицевая панель – круглый корпус».

Корпуса приборов обеспечивают степень защиты IP50, защита токоведущих стержней IP00 (стандартное исполнение).

Приборы с квадратными лицевыми панелями и квадратными корпусами типа МД42 с креплением на DIN-рейке 35 мм.

Данные типы приборов имеют квадратные лицевые панели и квадратные корпуса с угловым расположением измерительного механизма и устанавливаются на DIN-рейку шириной 35 мм EN 50022.

| Тип прибора | МД42 |
| --- | --- |
| Размеры лицевой панели, mm | 53х46 |
| Вырез в щите, mm | – |
| Длина шкалы, mm | 42 |
| Класс точности | 1,5 |
| Масса, kg | 0,25 |

| МД42 |
| --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| µA - 100; 150; 250; 400; 600 | непосредственно | температура -30…+50 (С, относительная влажность 90 % при температуре +30 (С. Вибропрочность: ускорение до 2g, частота 10…55 Hz. Ударопрочность: ускорение до 15g, количество ударов 18. |
| mA - 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 40; 60; 100; 150; 250; 400; 600 |  |  |
| А - 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10;15; 25 |  |  |
| А - 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250; 400; 600 | с наружным измерительным шунтом на 60 mV или 75 mV и калиброванными проводами сопротивлением R=0,035 Ω |  |
| kA - 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15 |  |  |
| mV - 60; 100; 150; 250; 400; 600 | непосредственно |  |
| V - 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.