Шунты и добавочные сопротивления

Сопротивление добавочное Р4201 взаимозаменяемое, предназначено для расширения диапазонов измерений электроизмерительных приборов (вольтметров) по напряжению в цепях постоянного тока.

Шунты 75ШИС, 75ШИСВ, 75ШИСВ.2 и 60ШИСВ.2 предназначены для расширения диапазонов измерений показывающих и регистрирующих приборов постоянного тока (амперметров).

Шунты 75ШИСВ.1 предназначены для расширения диапазонов измерений щитовых цифровых приборов постоянного тока Щ01 и Щ02.

Шунты 75ШИС – стержневого типа, 75ШИСВ – пластинчатого типа.

| Р4201 |
| --- |
| диапазон измерений | класс точности | условия эксплуатации |
| номинальный ток | номинальное напряжение |  |  |
| 1 или 5 mA | 1000 V | 0,5 | Температура -60…+60 (С, относительная влажность 98 % при температуре +40 (С. Ударопрочность: ускорение 150 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Вибропрочность: ускорение 30 m/s2, частота 10…120 Hz. Виброустойчивость: ускорение 10 m/s2, частота 20 Hz. |
| 5 mA | 1500 V |  |  |
| 1 mA | 2500 V |  |  |
| 5 mA | 3000 V |  |  |
| 1 mA | 4000 V |  |  |

| 75ШИС |
| --- |
| А - 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 600; 1000; 1500; 2500; 4000; 6000; 7500; 10000; 15000 | 75 mV | 0,5 | Температура -40…+50 (С, относительная влажность 98 % при температуре +40 (С. Ударопрочность: ускорение 150 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Вибропрочность: ускорение 30 m/s2, частота 10…120 Hz. |
| 75ШИСВ |  |
| А - 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1500; 2000; 2500 | 75 mV | 0,5 |  |
| 75ШИСВ.2 |  |
| А - 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15 | 75 mV | 0,5 |  |
| 60ШИСВ.2 |  |
| А - 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15 | 60 mV | 0,5 |  |
| 75ШИСВ.1 |
| А - 10; 20; 100; 200; 1000; 2000 | 75 mV | 0,2 | Температура 0…+50 (С, относительная влажность 80 % при температуре +25 (С. Шунты выдерживают двухкратные перегрузки в течение 0,5 s. Шунты являются вибро-, ударопрочными. |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5»).