| ЩИТОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ВАТТМЕТРЫ И ВАРМЕТРЫ ЦП8506/120 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор предназначен для измерения активной или реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока частотой от 45 до 55Гц, отображения текущего значения измеряемой мощности на цифровом индикаторе и преобразования его в аналоговый выходной сигнал. По заказу приборы могут изготавливаться с интерфейсом RS485. |  |  |  |
| Выпуск приборов намечен с июля 2007г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный диапазон отображения…...…..….………………………………………………….9999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий диапазон температур……………………..…..…………..……..….…….. от +5°С до +40°С |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень защиты……………………….…...……….…………………………………………………. IP2Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пределы основной приведенной погрешности….......................……….………………………±0,5% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Питание прибора: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - от сети переменного тока 100В или 220В, 50Гц; мощность потребления, не более……. 5ВА |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - от измерительной цепи; мощность потребления, не более…...………………………………..5ВА |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Габаритные размеры……………………………………...…………….……………….. 120х120х150мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота знака…..……………………………………………………………………………………….. 20мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса прибора, не более……..………………………………………………………………...……..1,2 кг |  |  |  |
| Номинальный коэффициент мощности………..для ваттметра cos φ=1; для варметра sin φ=1 |  |  |  |
| Код формы заказа |  |  |  |
| Тип прибора | Номинальный входной сигнал | Единица измерения | Пита-ние | Интер- фейс | Аналоговый выход | Цвет индикатора | Описание |  |  |
|  | Uн, (V) | Iн, (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦП8506/120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Номинальное измеряемое напряжение 100В |  |  |
|  |  |  |  |  | Х/100 |  |  |  |  |  |  | Коэффициент транформации по напряжению |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Номинальный измеряемый ток 1А |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Номинальный измеряемый ток 5А |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х/I2 |  |  |  |  |  | Коэффициент транформации по току, где I2 выбирается равным 1А или 5А |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±W; ±kW; ±MW; ±var; ±kvar; ±Mvar; |  |  |  |  | Диапазон показаний индикатора: -N…0…+N |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W; kW; MW; var; kvar; Mvar; |  |  |  |  | Диапазон показаний индикатора: 0…+N |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЦ |  |  |  | Питание от измерительной цепи |  |  |
|  | ~220В |  |  |  | Питание прибора от сети переменного тока напряжением 100В или 220В, 50Гц |  |  |
|  | - |  |  | Отсутствие цифрового выхода RS485 |  |  |
| Пример оформления заказа |  | RS |  |  | Цифровой выход RS485 |  |  |
| ЦП8506/120-Х/100-Х/I2-±кW-220В-RS-ЕР-Ж ТУ25-7504.197-2006 | А |  | Аналоговый выход 0…5мА (для исполнения 0…N) |  |  |
| Ваттметр, коэффициент трансформации по напряжению, коэф- фициент трансформации по току, единица измерения, питание | С |  | Аналоговый выход 4…20мА (для исполнения 0…N) |  |  |
| 220В 50Гц, интерфейс RS485, аналоговый выход -5…0…+5мА, желтый цвет индикатора. | ЕР |  | Аналоговый выход -5…0…+5мА (для исполнения -N…0…+N) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АР |  | Аналоговый выход 0…2,5...5мА (для исполнения -N…0…+N) |  |  |
|  | ВР |  | Аналоговый выход 4…12…20мА (для исполнения -N…0…+N) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | К | Красный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З | Зеленый |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ж | Желтый |  |  |