Реле промежуточные типов РП18-1,

РП18-2, РП18-3, РП18-4, РП18-5, РП18-6,

РП18-7, РП18-8, РП18-9, РП18-0

Реле промежуточные предназначены для применения в цепях постоянного ( реле РП18-1…РП18-7 ) и переменного ( РП18-8…РП18-0 ) тока схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок.

Технические данные

Основные параметры реле приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| Тип реле | Потребляемая мощность | Время отключения, s | Время включения, s | Количество обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при Uном | при Iном |  |  |  |
|  | W | VA | 0,5; 1; 2; 4А | 8А |  |  |  |
|  |  |  | W |  |  |  |
| РП18-1 | 5 | - |  |  | не более 0,05 | 0,05 - 0,25 | одна включающая напряжения |
| РП18-2 |  |  | 1 | 2 |  |  | одна включающая напряжения две удерживающие тока |
| РП18-3 |  |  |  |  |  |  | одна включающая напряжения три удерживающие тока |
| РП18-4 | 5 | - | 3,5 | 0,4-1,0 | не более 0,05 | одна включающая тока одна удерживающая напряжения |
| РП18-5 | 5 | - | - | - | 0,15-0,5 |  | одна включающая напряжения одна отключающая напряжения |
| РП18-6 |  |  |  |  | 0,4-1,0 |  | одна включающая напряжения одна отключающая напряжения |
| РП18-7 |  |  |  |  | 0,8-2,0 |  | одна включающая напряжения одна отключающая напряжения |
| РП18-8 | - | 8 |  |  | 0,15-0,5 |  | одна включающая напряжения одна отключающая напряжения |
| РП18-9 |  |  |  |  | 0,4-1,0 |  | одна включающая напряжения одна отключающая напряжения |
| РП18-0 |  |  |  |  | 0,8-2,0 |  | одна включающая напряжения одна отключающая напряжения |

Таблица 2

| Тип реле | Номинальные данные | Количество контактов | Номенклатурный список |
| --- | --- | --- | --- |
|  | напр. V | ток, А | част. Hz | 5 (6)( зам. | 1 (2) зам. 4раз. | 1 (4) зам. 2раз. | 2 (6) зам. | 2зам. 2раз. | 4зам. 1 (2) разм. | 2зам. 3 (4) разм. |  |
| РП18-1 | 24 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 27 381 002( |
|  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 27 381 032( |
|  | 48 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 27 381 003( |
|  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 27 381 033( |
|  | 110 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 27 381 004( |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП18-1 | 110 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 27 381 034( |
|  | 220 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 27 381 005( |
|  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 27 381 035( |
| РП18-2 | 24 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  | х х х х х |  |  |  |  | 27 382 005( 27 382 006( 27 382 007( 27 382 008( 27 382 009( |
|  | 48 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  | х х х х х |  |  |  |  | 27 382 010( 27 382 011( 27 382 012( 27 382 013( 27 382 014( |
|  | 110 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  | х х х х х |  |  |  |  | 27 382 015( 27 382 016( 27 382 017( 27 382 018( 27 382 019( |
|  | 220 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  | х х х х х |  |  |  |  | 27 382 020( 27 382 021( 27 382 022( 27 382 023( 27 382 024( |
| РП18-3 | 24 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  | х х х х х |  |  |  | 27 383 005( 27 383 006( 27 383 007( 27 383 008( 27 383 009( |
|  | 48 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  | х х х х х |  |  |  | 27 383 010( 27 383 011( 27 383 012( 27 383 013( 27 383 014( |
|  | 110 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  | х х х х х |  |  |  | 27 383 015( 27 383 016( 27 383 017( 27 383 018( 27 383 019( |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП18-3 | 220 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  | х х х х х |  |  |  | 27 383 020( 27 383 021( 27 383 022( 27 383 023( 27 383 024( |
| РП18-4 | 24 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  |  | х х х х х |  |  | 27 384 005( 27 384 006( 27 384 007( 27 384 008( 27 384 009( |
|  | 48 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  |  | х х х х х |  |  | 27 384 010( 27 384 011( 27 384 012( 27 384 013( 27 384 014( |
|  | 110 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  |  | х х х х х |  |  | 27 384 015( 27 384 016( 27 384 017( 27 384 018( 27 384 019( |
|  | 220 | 0,5 1 2 4 8 |  |  |  |  |  | х х х х х |  |  | 27 384 020( 27 384 021( 27 384 022( 27 384 023( 27 384 024( |
| РП18-5 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 385 002( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 385 032( |
|  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 385 003( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 385 033( |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 385 004( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 385 034( |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 385 005( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 385 035( |
| РП18-6 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 386 002( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 386 032( |
|  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 386 003( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 386 033( |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 386 004( |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП18-6 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 386 034( |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 386 005( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 386 035( |
| РП18-7 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 387 002( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 387 032( |
|  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 387 003( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 387 033( |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 387 004( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 387 034( |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 387 005( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 387 035( |
| РП18-8 | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  | х |  | 27 388 001( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 388 031( |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 388 002( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 388 032( |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 388 003( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 388 033( |
|  | 100 |  | 60 |  |  |  |  |  | х |  | 27 388 004( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 388 034( |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 388 005( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 388 035( |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 388 006( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 388 036( |
| РП18-9 | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  | х |  | 27 389 001( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 389 031( |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 389 002( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 389 032( |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 389 003( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 389 033( |
|  | 100 |  | 60 |  |  |  |  |  | х |  | 27 389 004( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 389 034( |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 389 005( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 389 035( |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 389 006( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 389 036( |
| РП18-0 | 100 |  | 50 |  |  |  |  |  | х |  | 27 380 001( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 380 031( |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 380 002( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 380 032( |

Подолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП18-0 | 220 |  | 50 |  |  |  |  |  | х |  | 27 380 003( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 380 033( |
|  | 100 |  | 60 |  |  |  |  |  | х |  | 27 380 004( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 380 034( |
|  | 127 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 380 005( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 380 035( |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | 27 380 006( |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 27 380 036( |

Обмотки напряжения реле выдерживают длительно 110%Uном. Режим работы обмоток тока кратковременный; продолжительность включения: включающих обмоток-3s при токе 3Iном; удерживающих обмоток 10s при токе 2Iном.

Коммутационная способность контактов реле должна соответствовать таблице 3.

Таблица 3

| Род тока и характер нагрузки | Максимальное напряжение, V | Отключаемый ток, А | Номинальный ток контактов, А |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | одним контактом | двумя последовательно соединенными контактами |  |
| Постоянный ((0,02 | 26, 4 52,8 121 242 | 2,65 1,3 0,58 0,2 | 5,0 3,0 1,25 0,62 | 5 |
| Переменный cos((0,5 | 110 121 242 | 5 5 5 | - |  |

Наименьший рабочий ток, коммутируемый контактами при напряжении 24V, составляет 0,05А.

Габаритные размеры  не более 66х138х151mm.

Масса не более 0,8kg.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛ4, О4. Реле предназначены для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха –от минус 40 до плюс 55(С;

Конструкция

Реле выпускаются в унифицированном корпусе «СУРА» первого габарита несъемного исполнения. . Конструкция обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ12.2.007.6-75. По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство соответствует классу 0 по ГОСТ12.2.007.0-75.

Реле предназначены для переднего или заднего присоединения внешних проводников только винтом.

Структура условного обозначения

РП   ХХ - Х   Х - Х   4

Реле промежуточные

18 – реле замедленные при включении и отключении;

Исполнения по функциональному назначению:

1 – постоянного тока замедленные при включении с включающей

катушкой напряжения без удерживающими обмоток;

2 – постоянного тока замедленные при включении с включающей

катушкой напряжения и 2 удерживающими обмотками тока;

3 – постоянного тока замедленные при включении с включающей

обмоткой напряжения и 3 удерживающими обмотками тока;

4 – постоянного тока замедленные при отключении с включающей

катушкой тока и удерживающей обмоткой напряжения с временем

отключения от 0,4 до 1,0s при отключении удерживающей обмотки

напряжения;

5 - постоянного тока замедленные при отключении с временем

отключения от 0,15 до 0,5s с включающей обмоткой напряжения

без удерживающих обмоток;

6 - постоянного тока замедленные при отключении с временем

отключения от 0,4 до 1,0s с включающей обмоткой напряжения

без удерживающих обмоток;

7 - постоянного тока замедленные при отключении с временем

отключения от 0,8 до 2,0s с включающей обмоткой напряжения

без удерживающих обмоток;

8 - переменного тока замедленные при отключении с временем

отключения от 0,15 до 0,5s с включающей обмоткой напряжения

без удерживающих обмоток;

9 - переменного тока замедленные при отключении с временем

отключения от 0,4 до 1,0s с включающей обмоткой напряжения

без удерживающих обмоток;

0 - переменного тока замедленные при отключении с временем

отключения от 0,8 до 2,0s с включающей обмоткой напряжения

без удерживающих обмоток;

Исполнения реле по монтажным особенностям:

3 – защищенного исполнения (IP40) с винтовыми зажимами для

выступающего монтажа с передним присоединением;

4 - – защищенного исполнения (IP40) с винтовыми зажимами для

выступающего монтажа с задним присоединением;

Климатическое исполнение по ГОСТ15150: УХЛ, О;

Категория размещения по ГОСТ15150.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

-тип реле;

-климатическое исполнение;

-номинальное напряжение;

-номинальный ток;

-род присоединения внешних проводников (переднее или заднее);

-номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 2.

Вместо знака ( указать:

1 -для переднего присоединения,

3 -для заднего присоединения.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы подключения реле – на рисунке 2.