Реле указательные серии РУ21

ТУ16-523.465-79

Реле указательные предназначены для использования в качестве указателя действия схем защиты и автоматики:

-РУ21 в цепях постоянного и переменного тока частотой 50 или 60Hz;

-РУ21-1 в цепях постоянного тока.

Технические данные

Основные параметры реле приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип реле | Род тока | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, V | Ток срабатывания, А | Напряжение срабатывания, V | Потребляемая мощность, не более | Длительный ток, А | Длительное напряжение, V | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РУ21/0,006 РУ21/0,01 РУ21/0,016 РУ21/0,025 РУ21/0,05 РУ21/0,06 РУ21/0,08 РУ21/0,1 РУ21/0,16 РУ21/0,25 РУ21/0,4 Р21/0,5 РУ21/1 РУ21/2 РУ21/2,5 РУ21/4 | постоянный | 0,006 0,01 0,016 0,025 0,05 0,06 0,08 0,1 0,16 0,25 0.4 0,5 1 2 2,5 4 | - | 0,006 0,01 0,016 0,025 0,05 0,06 0,08 0,1 0,16 0,25 0.4 0,5 1 2 2,5 4 | - | 0,25W | 0,018 0,03 0,048 0,075 0,15 0,18 0,24 0,3 0,48 0,75 1,2 1,5 3 6 7,5 12 | - | 28 021 025( 28 021 001( 28 021 002( 28 021 003( 28 021 004( 28 021 026( 28 021 005( 28 021 006( 28 021 007( 28 021 008( 28 021 027( 28 021 009( 28 021 010( 28 021 011( 28 021 028( 28 021 012( |
| РУ21/220 РУ21/110 РУ21/48 РУ21/24 |  | - | 220 110 48 24 | - | 160 80 35 17,5 | 2,75 W 1,75 W 1,75W 1,75W |  | 242 121 53 26,5 | 28 021 024( 28 021 023( 28 021 022( 28 021 021( |
| РУ21/0,025 РУ21/0,05 РУ21/0,08 РУ21/0,1 РУ21/0,16 РУ21/0,25 РУ21/0,4 РУ21/0,5 РУ21/1 РУ21/2,5 | Переменный 50, 60Hz | 0,025 0,05 0,08 0,1 0,16 0,25 0,4 0,5 1 2,5 | - | 0,025 0,05 0,08 0,1 0,16 0,25 0,4 0,5 1 2,5 | - | 2VА | 0,0375 0,075 0,12 0,15 0,24 0,375 0,6 0,75 1,5 3,75 | - | 28 221 003( 28 221004( 28 221 005( 28 221 006( 28 221 007( 28 221 008( 28 221 027( 28 221 009( 28 221 010( 28 221 028( |
| РУ21/220 РУ21/110 | Перем. 50Hz | - | 220 110 | - | 176 88 | 5VА | - | 242 121 | 28 221 024( 28 221 023( |
| РУ21/220 РУ21/110 | Перем. 60Hz | - | 220 110 | - | 176 88 | 5VА | - | 242 121 | 28 221 124( 28 221 123( |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ21-1/0,006 РУ21-1/0,01 РУ21-1/0,016 РУ21-1/0,025 РУ21-1/0,05 РУ21-1/0,06 РУ21-1/0,08 РУ21-1/0,1 РУ21-1/0,16 РУ21-1/0,25 РУ21-1/0.4 РУ21-1/0,5 РУ21-1/1 РУ21-1/2 РУ21-1/2,5 РУ21-1/4 | постоянный | 0,006 0.01 0,016 0,025 0,05 0,06 0,08 0,1 0,16 0,25 0,4 0,5 1 2 2,5 4 | - | 0,006 0.01 0,016 0,025 0,05 0,06 0,08 0,1 0,16 0,25 0,4 0,5 1 2 2,5 4 | - | 0,25W | 0,018 0.03 0,048 0,075 0,15 0,18 0,24 0,3 0,48 0,75 1,2 1,5 3 6 7,5 12 | - | 28 121 025( 28 121 001( 28 121 002( 28 121 003( 28 121 004( 28 121 026( 28 121 005( 28 121 006( 28 121 007( 28 121 008( 28 121 027( 28 121 009( 28 121 010( 28 121 011( 28 121 028( 28 121 012( |
| РУ21-1/220 РУ21-1/110 РУ21-1/48 РУ21-1/24 |  | - | 220 110 48 24 | - | 160 80 35 17,5 | 2,75 W 1,75 W 1,75 W 1,75 W |  | 242 121 53 26,5 | 28 121 024( 28 121 023( 28 121 022( 28 121 021( |

Реле РУ21 выпускаются с двумя замыкающими контактами без самовозврата. Возврат контактов и указателя действия в исходное состояние производится вручную.

Реле РУ21-1 выпускаются с двумя замыкающими контактами и дополнительным контактом с самовозвратом. Время срабатывания контакта с самовозвратом не более 15ms.

Мощность коммутируемая контактом с самовозвратом, 6 W активной нагрузки (коммутируемый ток от 1х10-3 до 1х10-1А, коммутируемое напряжение от 0,1 до 60V).

Перестановкой контактных мостиков возможно получение реле РУ21 и РУ21-1 с размыкающими контактами.

Габаритные размеры реле не более 66х66х115mm.

Масса реле не более 0,55kg.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛ4, О4. Реле предназначены для работ в следующих условиях: температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 55(С.

Конструкция Реле размещены в унифицированных корпусах. Конструкция обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ12.2.007.6-75. По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство соответствует классу 0 по ГОСТ12.2.007.0-75.

Формулирование заказа

При заказе реле необходимо указать:

-обозначение типа реле;

-климатическое исполнение (УХЛ4 или О4);

-номинальное напряжение или ток;

-частоту переменного тока (50 или 60Hz);

-род присоединения внешних проводников (переднее, заднее или утопленное);

-номер технических условий.

Типоисполнения реле приведены в таблице 1.

Вместо знака ( указать:

1 -для переднего присоединения,

2 -для заднего присоединения винтом,

3- для заднего присоединения шпилькой,

4 –для утопленного исполнения.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схемы подключения реле – на рисунке 2.