РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

серии РЭВ810

Реле электромагнитные применяются в качестве реле времени в цепях постоянного тока.

Реле выпускаются с 1 «З» и 1 «Р» либо с 2 «3» и 2 «Р» контактами. Контакты реле позволяют на месте эксплуатации путем несложной пересборки одних и тех же деталей изменить исполнение контактов в пределах общего количества 2 или 4 (применение 4 «Р» контактов заводом не рекомендуется, т. к. при этом надежная работа реле не обеспечивается).

Втягивающие катушки реле серии РЭВ810 изготовляются на номинальные напряжения: 24, 48, 110 и 220 В.

Реле для тепловозов серии РЭВ810Т изготовляются на номинальные напряжения 75 и 110 В, климатическое исполнение — УХЛЗ.

Реле поставляются отрегулированными на максимальную выдержку времени. В случае необходимости другой регулировки в вышеуказанных пределах она должна быть произведена на месте.

Коэффициент возврата реле не нормируется.

Номинальное напряжение цепей контактов, В – 660 для реле серии РЭВ810; 110 для реле серии РЭВ810Т.

Номинальный ток контактов, А - 10.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее – 20.

Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО в режиме нормальных коммутаций, не менее –1,0 для реле серии  РЭВ810; 0,03 для реле серии РЭВ810Т.

Потребляемая мощность, Вт, не более – 30.

Режим работы - прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Присоединение внешних проводов к катушкам и контактам реле — переднее.

Климатическое исполнение реле — УЗ, УХЛ4, УХЛ3 (только для реле для тепловозов) и ТЗ по ГОСТ 15150—69.

Степень защиты – IР00.

## НТД - ТУ 16-647.043—86.

Типоисполнения реле и технические данные указаны в таблице 1.

### Таблица  1

| Тип реле | Число контактов | Пределы регулировки выдержки времени, с, полученные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отключением катушки | закорачиванием катушки |  |
| РЭВ811 РЭВ811Т | 1«3», 1 «Р» | 0,25—1 | 0,4—1,5 | - |
| РЭВ812 РЭВ812Т |  | 0,8 —2,5 | 0,9—2,8 |  |
| РЭВ813 РЭВ813Т |  | 2 —3,5 | 2,2—3,8 |  |  |

РЭВ814

| РЭВ814Т |  | 3 —5 | 3,8—5,5 |  |  | РЭВ815 | 2«3», 2 «Р» | 0,25—0,6 | 0,4—0,90 | При 3 «Р» контактах пределы регулировки выдержки времени снижаются |  | РЭВ816 |  | 0,5 —1,5 | 0,6—1,7 |  |  | РЭВ817 |  | 1,2 —2,5 | 1,3—2,7 |  |  | РЭВ818 |  | 2 —3,5 | 2,2—3,8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В заказе следует указать:

Тип реле.

Исполнение контактов.

Номинальное напряжение втягивающей катушки.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.